С Х Е М А

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

сельского поселения ВОЛЧЕНСКИЙ  сельсовет

добровского  муниципального района

липецкой  области

на период до 2024 ГОДА

с. Волчье

2023-

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Волченский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2024 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" |
| Заказчик - координатор | Администрация муниципального образования – администрация сельского поселения Волченский сельсовет Добровского муниципального района |
| Основные цели | Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 года; Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; Повышение качества питьевой воды; Обеспечение надежного водоотведения согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду |
| Способы достижения | Реконструкция существующих водозаборных узлов; Строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; Строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц; Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; Установка приборов учета; Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра |
| Сроки и этапы реализации | 2014 - 2024 годы. - прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой; - реконструкция существующих ВЗУ; - приведение территорий зон санитарной охраны в соответствие с санитарными нормами. |
| Финансовые ресурсы | Общий объем финансирования мероприятий составляет 3300 тыс. руб., в том числе: 2023г. 300 тыс.руб. 2024г-3000тыс.руб. финансирование мероприятий по водоснабжению; - 0тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению. Источники финансирования: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники, в т.ч.: - инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса; - надбавки к ценам (тарифам) организаций коммунального комплекса; - плата за подключение к сетям организаций коммунального комплекса; - иные источники |
| Ожидаемые результаты | Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. Улучшение экологической ситуации. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения |
| Контроль исполнения | Оперативный контроль осуществляется администрацией Добровского муниципального района |

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Волченский  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Волченский  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области является:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ

«О  водоснабжении и водоотведении».

2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Волченский  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области;

3. Генеральный план развития сельского поселения Волченский  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Разработчик: - администрация Добровского муниципального района Липецкой области.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации ОГУП «Добровский водоканал».  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

II.    Основные   направления, принципы и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- завершения строительства водопроводных сетей для обеспечения жителей сельского поселения качественной питьевой водой.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛЧЕНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:

Волченское  сельское поселения расположено в центральной  части Добровского муниципального района. На территории сельского поселения находятся два населенных пункта – с. Волчье и пос. Победа  с численностью населения - 836чел.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории сельского поселения Волченский  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области расположены 4 муниципальные скважины, которые переданы в аренду ОГУП «Добровский водоканал»

ОГУП «Добровский водоканал»  выполняет следующие виды работ на территории сельского поселения:

-подъем  подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей населенного пункта с. Волчье и пос. Победа;

-подключение потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  сельского поселения Волченский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, однако, для полного охвата населенного пункта централизованным водоснабжением необходимо строительство еще 10 км водопроводных сетей.

Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения сельского поселения Волченский  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение сельского поселения Волченский  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области осуществляется из  4-х  действующих водозаборных скважин:

| № п/п | Местонахождение | Номер по ГВК | Год бурения | Глубина м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Волчье, ул.Кировская | 422008574 | 1976 | 98 |
| 2 | с.Волчье, ул. Центральная, у школы | 42200855 | 1985 | 75 |
| 3 | с.Волчье, ул. Центральная | 42200858 | 2003 | 80 |
| 4 | пос. Победа |  | 1974 | 63 |

Месторасположение водонапорных башен Рожновского:

| п/н | Место расположения | дата постройки | Марка. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Волчье, ул.Кировская | 1976 | БР-12 |
| 2 | с.Волчье, ул. Центральная, у школы | 1985 | БР-25 |
| 3 | с.Волчье, ул. Центральная | 2003 | БР-25 |
| 4 | пос. Победа | 1974 | БР-15 |

Уличная водопроводная сеть с. Волчье и пос. Победа представляет собой систему  водопроводных  труб диаметром 100мм, 63мм. Материал из которого выполнен водопровод: чугун, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 17,8 км.

| п/н | Место расположения | Дата постройки | Протяженность, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Волчье ул. водопровод | 1976г. | 16,8км. |
| 2 | Пос. Победа |  | 1,0км. |

Общее количество водоразборных колонок в с. Волчье – 12шт., пос. Победа – 4шт.

Объем потребления воды  населением с. Волчье в 2012г. составил 48тыс. м3 в год.

Действующий тариф на услуги водоснабжения по сельскому поселению -38.5руб. за 1 м3 .

4. Основные проблемы системы водоснабжения по сельскому поселению:

1. В настоящее время на ул. Центральная в с. Волчье 150 метров водопровода расположены  под частными домовладениями. В связи с этим администрация сельского поселения Волченский     сельсовет считает необходимым произвести реконструкцию указанного участка водопровода с выносом его за пределы частных домовладений.

2. Высокий износ до 75% существующих водопроводных сетей в сельском поселении. В перспективе необходим капитальный ремонт существующих водопроводных сетей и скважин.

3. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

4.  Для гарантированного водоснабжения населенного пункта с. Волчье, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих скважин,  	      завершить установку приборов учета воды на существующие скважины.

5 . Прогнозные балансы и мероприятия по модернизации и развитию централизованной системы водоснабжения    сельского поселения Волченский  сельсовет

В систему водоснабжения сельского поселения Волченский   сельсовет входит водопровод протяженностью 17,8 км и 4 скважины с 4-мя  башнями Рожновского,   Данный водопровод обслуживает ОГУП «Добровский водоканал»  по договорам.

Талица 1

| Год | Перечень программных мероприятий | протяж. | ориенти- ровочная стоимость тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023г . | ПИР реконструкция водопровода по ул. Центральная в с. Волчье | ПИР | 300.0 |  |
| 2024г. | реконструкция водопровода по ул. Центральная в с. Волчье | 0,75 | 3000 |  |
|  | итого |  | 3300 |  |

Подробнее о развитии централизованной системы водоснабжения в сельском поселении в «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Волченский  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области» - приложение № 1.

Раздел 2. Сведения о водоотведении  по сельскому поселению.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  сельского   поселения  Волченский сельсовет базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.

2.2.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоотведения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения индивидуальных систем для каждого жилого дома поселения автономных систем очистки бытовых стоков.

Строительство централизованных систем водоотведения в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Жилые дома сельского поселения  могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

## Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

В соответствии с данными, предоставленными предприятием ОГУП «Добровский водоканал» объем воды питьевого качества, поднятой артезианскими скважинами, представлен в таблице.

Таблица2

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 27,90 | 30,13 | 29,55 |
| 2 | Потери воды | тыс.м3 | 4,1 | 4,43 | 4,25 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 14,7 | 14,70 | 14,38 |

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица3

| № п/п | Населенный пункт | Максимальное водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | Волченскийсельсовет | 120 | 20 |

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений

Таблица4

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 20219г. | 2022г |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 23,1 | 23,8 | 25,7 |
|  | - населению | тыс.м3 | 22,5 | 23,3 | 25,4 |
|  | - бюдж. потребителям | тыс.м3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
|  | прочие (магазины) | тысм.3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой и технической воды и планов по установке приборов учета

Количество приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам коммунального водоснабжения

Таблица5

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 402 | 349 | 357 | 365 |

В 2022г. установка приборов учета воды населению сельского поселения продолжится, также в планах установка четырех приборов учета воды на артезианские скважины. На объекты соцкультбыта сельского поселения приборы учета воды установлены полностью.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица 6

| Наименование | Мощность существ. Сооружения | Водопотребление, т.м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Забор воды из скважин | 19,1тыс.м3 в год | 52,5 в сутки |
| забор воды из шахтных колодцев | - | , 5м3 в сутки |

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Таблица 7

Сведения о водопотреблении Волченского сельсовета на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст. нужды и потери | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Волченский сельсовет | 17,1 | 1,45 | 0,55 | 19,1 |

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение в муниципальном образовании Волченское  сельское поселение отсутствует.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя их фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Основными потребителями услуг в сельском поселении Волченский  сельсовет по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школа, десад, офис врача общей практики , Дом культуры и т.п.), коммерческие организации (магазины)

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления.

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в таблице.

Таблица8

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022г | примеч. |
| 1 | Общий о бъем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям | тыс.м3 |  | 25,3 |  |
|  | - населению сельского поселения | тыс.м3 |  | 24,8 |  |
|  | - бюджетным потребителям (школе, детсаду, офису, Дому культуры) | тыс.м3 |  | 0,3 |  |
|  | прочие коммерческие организации (магазины) | тысм.3 |  | 0,1 |  |

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организации, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица9

Фактические и планируемые потери воды

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | план 2023 | Расчетный срок До 2024г. |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 29,55 | 19,3 | 20,8 |
| 2 | Потери воды | тыс.м3 | 4,25 | 0,5 | 0,2 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 14,38 | 2,5 | 1,0 |

В связи с проведением реконструкции имеющихся водопроводных и строительством новых водопроводных сетей, планируется увеличение потребления объема воды и снижение уровня потерь воды до 1.0%.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий- баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды; территориальный – баланс подачи горячей питьевой технической воды по технологическим зонам водоснабжения; структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица10

Общий и перспективный баланс водоснабжения

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Существ.положение | 2022г | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Волченский сельсовет | 19,1 | 19,3 | 20,8 |
| ВСЕГО | 19,1 | 19,3 | 20,8 |

Таблица11

Структурный баланс водопотребления

| Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | Расчетный срок До 2024г. |
| Объем реализации, в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 25,3 | 19.3 | 20.8 |
| - населению | тыс.м3 | 24,8 | 18,6 | 19,4 |
| - бюджетным потребителям | тыс.м3 | 0,3 | 0,5 | 1,1 |
| - прочим потребителям | тыс.м3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица12

Мощность водозаборных сооружений и перспективное водопотребление

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дебит скважин, м3/ч | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наст. время | 2023г | Расчетный срок |
| 1 | Волченский сельсовет | 22.0 | 19,1 | 19,3 | 20,8 |

Потери питьевой воды при ее транспортировке к потребителям на расчетный срок составят 1.0%.

Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

Организацией, наделенной статусом гарантирующей водоснабжающей организации, является ОГУП «Добровский водоканал».

## Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| 2023г . | ПИР реконструкция водопровода по ул. Центральная в с. Волчье | ПИР | 300.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024г. | реконструкция водопровода по ул. Центральная в с. Волчье | 0,75 | 3000 |

-технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве

Население снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».   По санитарно-химическим показателям питьевая вода соответствует СанПиН. По основным показателям по содержанию железа суммарного и общей жесткости превышения не наблюдается. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети будет производиться по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально.

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Согласно разрабатываемой проектно-сметной документации централизованное водоснабжение будет предусмотрено на тех улицах, где оно отсутствует, и где жители потребляют воду из шахтных колодцев, что по нормам Роспотребнадзора не допустимо.

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки

Так как качество воды в сельском поселении Волченский  сельсовет соответствует ГОСТу «Вода питьевая», строительство обезжелезивающей установки не предусмотрено,

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов.

Ориентировочный объем инвестиций для строительства водопровода в Волченском сельсовете 3300тыс.руб.

- сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

К новому строительству по долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

| 2023г . | ПИР реконструкция водопровода по ул. Центральная в с. Волчье | ПИР | 300.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024г. | реконструкция водопровода по ул. Центральная в с. Волчье | 0,75 | 3000 |

сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-11.84.

Технико-экономические характеристики объектов:

Таблица13

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Протяженность сетей водоснабжения | 1км |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 10 л/с |
| Продолжительность строительства | 2023г. |
| Максимальная численность рабочих | 15 чел. |
| Сметная стоимость строительства: |  |
| - в уровне цен.1кв.2021г. | 3300тыс.руб. |

- сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации;

Не предусматривается.

- сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Не предусматривается (все объекты соцкультбыта сельского поселения Волченский  сельсовет оснащены приборами учета воды)

- описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обследование;

- сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Не предусматривается.

- рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров и водонапорных башен;

Не предусматривается.

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения

Согласно заданию, на проектирование проектом предусмотрено поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию водопроводов в Волченском  сельсовете.

Строительство водопровода разбивается на три периода: подготовительный, основной и заключительный.

Первым этапом предусматривается срезка растительного слоя грунта на глубину 0,5м и на ширину прокладываемой траншеи, при строительстве колодца под существующей дорогой – снятие бетонного слоя, планировка территории, устройство открытых площадок для складирования труб, сборных конструкций колодцев, деталей и полуфабрикатов, устройство временных дорог, прокладка временных сетей электроснабжения.			В основной период строительства водопровода входит: разработка траншей, работы по водопонижению, подготовка грунтового основания, монтаж трубопроводов и колодцев, предварительное испытание трубопровода на герметичность, обратная засыпка, приемочное испытание трубопровода на герметичность.

Работы заключительного периода: восстановление дорожных конструкций, благоустройство территории.

- карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

Карты (схемы) размещения объектов холодного водоснабжения прилагаются. Общая стоимость проектирования и строительства объектов водоснабжения в сельском поселении Волческий сельсовет составляет 3300 тыс.руб. с проектными работами

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач;

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества горячей пить- горячего водоснабжения на территории Волченского  сельсовета нет

- сокращение потерь воды при ее транспортировке работы по сокрващению потерь при транспортировке воды на территории сельского поселения ведутся.

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требования законодательства РФ Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

-обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автомотических выпусков воды- глубина закладки водопровода 2м , что соответствует нормам СанПин.

## Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка в проектируемых водопроводных сетях не предусмотрена.

## Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

Оценка стоимости объемов капитальных вложений в строительство 
реконструкцию и модернизацию  объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ,  с указанием источников финансирования

Затраты на строительство двух водопроводов в Волченском сельсовете  ориентировочно 3300 тыс.руб. с проектными работами.

## Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

Показатели качества питьевой воды

Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Существующая водопроводная сеть сельского поселения Волченский сельсовет протяженностью 17.8км обеспечивает бесперебойное снабжение питьевой водой жителей с.Волчье и п.Вобеда.

Показатели качества обслуживания абонентов

Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоснабжения осуществляется персоналом гарантирующей организации комплексом «ОУГ «Добровский водоканал»

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Показателем эффективности использования водных ресурсов является снижение уровня потерь воды при транспортировке до потребител до 1.0% (2,8% -существующее положение), проведение мероприятий по своевременному устранению утечек воды и реконструкции водопроводных сетей.

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Реализация мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения предполагает:

- промывка и хлорирование сущ. скважины вс.Волчье ;

- замену вышедших из строя глубинных насосов на артскважинах;

- установку 4-х приборов учета воды на артскважинах;

- строительство водопроводных сетей;

Реализация мероприятий позволит улучшить качество подаваемой воды и снизить энергозатраты и затраты на обслуживание.

Таблица14

Общая стоимость реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения муниципального образования

Таблица 1

| Год | Перечень программных мероприятий | протяж. | ориенти- ровочная стоимость тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023г . | ПИР реконструкция водопровода по ул. Центральная в с. Волчье | ПИР | 300.0 |  |
| 2024г. | реконструкция водопровода по ул. Центральная в с. Волчье | 0,75 | 3000 |  |
| итого |  |  | 3300 |  |

Таблица15

Общие целевые показатели

| № п/п | Целевые показатели |  | 2022г. | 1очередь строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение населения с.Волчье кач.питьевой водой до 100% | чел | 836 | 836 |  |
|  |  | % | 62,5 | 62,5 |  |
| 2 | Увеличение протяженности уличных водопроводных сетей до 100% | км | 17,8 | 17,8 |  |
|  |  | % | 70,4 | 70,4 |  |

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

## Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования Волченский   сельское поселение не выявлено.

2.СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения Волченский  сельсовет нет.

- балансы сточных вод в системе водоотведения

- прогноз объема сточных вод

- предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

- экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

- оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

- целевые показатели развития централизованной системы водоотведения - Централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения Волченский  сельсовет нет.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения сельского   поселения Волченский  сельсовет базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной техникой.

2.2. Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоотведения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения индивидуальных систем для каждого проектируемого жилого дома поселения автономных систем очистки бытовых стоков.

Строительство централизованных систем водоотведения в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Жилые дома сельского поселения могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

## «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования Волченское    сельское поселение отсутствуют.

Раздел "Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа" содержит:

- описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;
- описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;
- описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;
- описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;
- описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;
- оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;
- оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;
- описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;
- описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа. Централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения Волченский  сельсовет нет.

Раздел "Балансы сточных вод в системе водоотведения" содержит:

- баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;
- оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;                                                                                                   - сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;
- результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;
- прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов. Централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения Волченский  сельсовет нет.

Раздел "Прогноз объема сточных вод" содержит:

- сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;
- описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны);
- расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам;
- результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;
- анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. Централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения Волченский сельсовет нет.

Раздел "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения" содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;
- перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;
- технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;                                                                                                            - сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;
- сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;
- описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;
- границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;                                                           - границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

 При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;                                                                                       - организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует;
- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды. Централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения Волченский сельсовет нет.

Раздел "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения" содержит:

- сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади;
- сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. Централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения Волченский сельсовет нет.

Раздел "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. Централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения Волченский  сельсовет нет.

Раздел "Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения" содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения Волченский сельсовет нет.

Раздел "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты. Централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения Волченский сельсовет нет.

# ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Ситуационный план расположения скважин и схема водопроводных сетей сельского поселения Волченский  сельсовет Добровского муниципального района.