С Х Е М А

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

сельского поселения кривецкий   сельсовет

добровского  муниципального района

липецкой  области

на период до 2024 ГОДА

с. Кривец

2023

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Кривецкий сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2024 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" |
| Заказчик - координатор | Администрация муниципального образования – администрация сельского поселения Кривецкий сельсовет Добровского муниципального района |
| Основные цели | Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 года; Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; Повышение качества питьевой воды; Обеспечение надежного водоотведения согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду |
| Способы достижения | Реконструкция существующих водозаборных узлов; Строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; Строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц; Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; Установка приборов учета; Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра |
| Сроки и этапы реализации | 2014 - 2024 годы. - прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой; - реконструкция существующих ВЗУ; - приведение территорий зон санитарной охраны в соответствие с санитарными нормами. |
| Финансовые ресурсы | Общий объем финансирования мероприятий составляет 8500 тыс. руб., в том числе: - 2023г.-750тыс.руб. 2024г.- 7750 тыс. руб. финансирование мероприятий по водоснабжению; - 0тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению. Источники финансирования: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники, в т.ч.: - инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса; - надбавки к ценам (тарифам) организаций коммунального комплекса; - плата за подключение к сетям организаций коммунального комплекса; - иные источники |
| Ожидаемые результаты | Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. Улучшение экологической ситуации. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения |
| Контроль исполнения | Оперативный контроль осуществляется администрацией Добровского муниципального района |

Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Кривецкий   сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Кривецкий   сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области является:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ

«О  водоснабжении и водоотведении».

2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кривецкий   сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области;

3. Генеральный план развития сельского поселения Кривецкий сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Разработчик : - администрация Добровского муниципального района Липецкой области.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации МУП «Добровский водоканал» .  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

II.    Основные   направления, принципы и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- завершения строительства водопроводных сетей для обеспечения жителей сельского поселения качественной питьевой водой.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРИВЕЦКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:

Кривецкое  сельское поселения расположено в западной  части Добровского муниципального района. На территории сельского поселения находится два   населенный пункт – с. Кривец, п.Кривецкое лесничество, д.Леденевка, Верещагино и Кувязево   с численностью населения -981чел.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории сельского поселения Кривецкий  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области расположены 3 муниципальные скважины, которые переданы в аренду МУП «Добровский водоканал»».

МУП «Добровский водоканал»       выполняет следующие виды работ на территории сельского поселения :

-подъем  подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей населенных пунктов  Кривецкого сельсовета;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  сельского поселения Кривецкий сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, однако для полного охвата населенного пункта централизованным водоснабжением необходимо:

2024г. Строительство сети водоснабжения д.Кувязево протяженностью 2км

2024 ПИР на  строительство  водопровода в д.Леденевка и Верещагино протяженностью 2.5км,

Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения сельского поселения Кривецкий сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение сельского поселения Кривецкий  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области осуществляется из  3-х  действующих водозаборных скважин:

Таблица1

| № п/п | Местонахождение | Номер по ГВК | Год бурения | Глубина м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Кривец ул.Воронежская | 42204830 | 1998 | 50 |
| 2 | с.Кривец ул.Воронежская (район бывшего свинарника) | 42201003 | 1995 | 82 |
| 3 | с.Кривец ул.Полевая | 42204687 | 1985 | 57 |

Месторасположение водонапорных башен Рожновского:

| п/н | Место расположения | дата постройки | Марка. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Кривец ул.Воронежская | 1998 | БР-25 |
| 2 | с.Кривец ул.Воронежская (район бывшего свинарника) | 1995 | БР-25 |
| 3 | с.Кривец ул.Полевая | 1985 | БР-25 |

Уличная водопроводная сеть сёл Кривецкого сельсовета  представляет собой систему  водопроводных  труб диаметром 100мм и 110мм. Материал из которого выполнен водопровод: чугун, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 16.7км.

| п/н | Место расположения | Дата постройки | Протяженность, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кривецкий сельсовет ул.водопровод | 1974г., 1980г., 1990г. | 16.7км |

Общее количество водоразборных колонок в Кривецком  сельсовете  – 65 шт.

Объем потребления воды  населением Кривецкого  сельсовета  в 2012г. составил 17.8 тыс.м3 в год.

Действующий тариф на услуги водоснабжения по сельскому поселению -35.9руб. за 1 м3 .

Основные проблемы системы водоснабжения по сельскому поселению:

1. В настоящее время износ водопроводных сетей в Кривецком сельском поселении составляет 65%. В связи с этим администрация сельского поселения Кривецкий    сельсовет для улучшения водоснабжения вышеуказанных жителей  и обеспечения населения качественной питьевой водой   приняла решение о водопроводных сетей в Кривецком сельсовете  общей протяженностью 3.5км.

2. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

3.  Для гарантированного водоснабжения населенных  пунктов Кривецкого  сельсовета , при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих скважин,  	      завершить установку приборов учета воды на существующие скважины.

Прогнозные балансы и мероприятия по модернизации и развитию централизованной системы водоснабжения    сельского поселения Кривецкий   сельсовет

В систему водоснабжения сельского поселения Кривецкий  сельсовета входит водопровод протяженностью 16.7км   и 3скважины с 3-мя  башнями Рожновского,   Данный водопровод обслуживает ОГУП «Добровский водоканал»  по договорам.

Таблица2

| Год | Наименование мероприятий | Объем шт. км | Ориентировочная стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023г. | ПИР на строительство водопровода в д.Леденевка и д.Верещагино 2.5км | ПИР | 750 |
| 2024г. | строительство водопровода в д.Леденевка и д.Верещагино 2.5км | 2.5км | 7750 |
| Итого |  |  | 8500 |

Подробнее о развитии централизованной системы водоснабжения в сельском поселении в «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кривецкий   сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области» - приложение № 1.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Кривецкий   сельсовет.

| Целевые показатели | на 01.01.2019г. | на 01.01.2021г. | на 01.01.2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность водопроводных сетей | 16.7км | 17.7км | 20.2км |
| доля протяженности планир. рек. вод. сетей в общей протяженности % | 75.9 | 87.6 | 100% |
| Население Крутовского сельсовета |  |  |  |
| охват населения централизованным водоснабжением | 820 | 890 | 981 |
| доля охвата населения % после планируемого стр. водопроводных сетей | 83.5 | 90.7 | 100% |

## Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической  воды при ее производстве и транспортировке

В соответствии с данными, предоставленными предприятием «РГУП «Добровский водоканал» объем воды питьевого качества, поднятой артезианскими скважинами, представлен в таблице.

Таблица2

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 21,51 | 21,52 | 22,62 |
| 2 | Потери воды | тыс.м3 | 3,11 | 3,12 | 3,32 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 14,46 | 14,5 | 14,68 |

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения  (годовой и в сутки максимального водопотребления)

таблица3

| № п/п | Населенный пункт | Максимальное водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | Кривецкий сельсовет | 124 | 31,0 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений

Таблица4

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 18,4 | 18,4 | 19,3 |
|  | - населению | тыс.м3 | 18,0 | 17,9 | 17,9 |
|  | - бюджетным потребителям | тыс.м3 | 0,3 | 0,5 | 1,3 |
|  | прочие (магазины) | тысм.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой и технической воды и  планов по установке приборов учета

Таблица5

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 411 | 314 | 332 | 339 |

В 2022г. установка приборов учета воды населению сельского поселения продолжится, также в планах установка двух приборов учета воды на артезианские скважины № 3 и№4. На объекты соцкультбыта сельского поселения приборы учета воды установлены полностью.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица6

| Наименование | Мощность существ. сооружения | Водопотребление, т.м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Забор воды из скважин | 31.0тыс.м3 в год | 84,9м3 в сутки |
| забор воды из шахтных колодцев | - | , 35м3 в сутки |

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и  структуры застройки

Таблица 7

Сведения о водопотреблении Кривецкого сельского  поселение на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст. нужды и потери | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кривецкий сельсовет | 24.8 | 4,2 | 2,0 | 31.0 |

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение в муниципальном образовании Кривецкое сельское поселение отсутствует.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя их фактических расходов горячей, питьевой, технической воды абонентами

Основными потребителями услуг в с.Кривец  по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школа, детский сад, медпункт , Дом культуры  и т.п.), коммерческие организации (магазины)

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в таблице.

Таблица8

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023г | примеч. |
| 1 | Общий о бъем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям | тыс.м3 |  | 31.0 |  |
|  | - населению сельского поселения | тыс.м3 |  | 26.1 |  |
|  | - бюджетным потребителям (школе, детсаду, больнице, Дому культуры) | тыс.м3 |  | 1,3 |  |
|  | прочие коммерческие организации (магазины) | тысм.3 |  | 1,1 |  |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица9

Фактические и планируемые потери воды

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | план 2023 | Расчетный срок 2024г. |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 22,62 | 32 | 43,8 |
| 2 | Потери воды | тыс.м3 | 3,32 | 1,8 | 0,5 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 14,68 | 5,6 | 1,1 |

В связи с проведением реконструкции имеющихся водопроводных и строительством новых водопроводных сетей, планируется увеличение потребления объема воды и снижение уровня потерь воды до 1.1%.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий- баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды; территориальный – баланс подачи горячей питьевой  технической воды по технологическим зонам водоснабжения; структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица10

Общий и перспективный баланс водоснабжения

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Существ.положение | I-ая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кривецкий сельсовет | 31,0 | 37,9 | 43,8 |
| ВСЕГО | 31,0 | 37,9 | 43,8 |

Таблица11

Структурный баланс водопотребления

| Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023г | Расчетный срок 2024г. |
| Объем реализации, в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 19,3 | 37,9 | 43,8 |
| - населению | тыс.м3 | 17,9 | 34,4 | 29,8 |
| - бюджетным потребителям | тыс.м3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| - прочим потребителям | тыс.м3 | 0,0 | 1,3 | 2,0 |

Расчет требуемой  мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь  горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица12

Мощность водозаборных сооружений и перспективное водопотребление

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дебит скважин, м3/ч | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наст. время | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| 1 | С.Кривец | 24.0 | 31.0 | 37,9 | 43,8 |

Потери питьевой воды при ее транспортировке к потребителям на расчетный срок составят 1.1%.

Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

Организацией, наделенной статусом гарантирующей водоснабжающей организации, является ОГУП «Добровский водоканал».

## Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| Год | Наименование мероприятий | Объем шт. км | Ориентировочная стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023г. | ПИР на строительство водопровода в д.Леденевка и д.Верещагино 2.5км | ПИР | 750 |
| 2024г. | строительство водопровода в д.Леденевка и д.Верещагино 2.5км | 2.5км | 7750 |
| Итого |  |  | 8500 |

-технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве

Население снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Превышение по показателям не отмечено. .

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».   По санитарно-химическим показателям питьевая вода соответствует СанПиН , По основным показателям  по содержанию железа суммарного и общей жесткости превышения не наблюдается.. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети будет производиться по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально.

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Согласно разрабатываемой проектно-сметной документации централизованное водоснабжение будет предусмотрено на тех улицах , где оно отсутствует, и где жители потребляют воду из шахтных колодцев, что по нормам Роспотребнадзора не допустимо.

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки

Так как качество воды в с.Кривец соответствует ГОСТу «Вода питьевая», строительство обезжелезивающей установки не предусмотрено.

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов.

Ориентировочный объем инвестиций для строительства двух очередей водопровода в с.Кривец протяженностью 10км составляет 8500тыс.руб.

- сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжния

К новому строительству относится строительство водопроводов в д.Кувязево, леденевка, Верещагино

Таблица13

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Протяженность сетей водоснабжения | 4,5км |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 10 л/с |
| Продолжительность строительства | 2024г |
| Максимальная численность рабочих | 20 чел. |
| Сметная стоимость строительства: |  |
| - в уровне цен.1кв.2022г. | 8500 тыс.руб. |

- сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения;

Не предусматривается.

- сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Не предусматривается (все объекты соцкультбыта Кривецкого сельсовета  оснащены приборами учета воды)

- сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Не предусматривается.

- рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров и водонапорных башен;

Не предусматривается.

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения

Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрено поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию водопровода в Кривецком сельсовете.

Строительство водопровода разбивается на три периода: подготовительный, основной и заключительный.

первым этапом предусматривается срезка растительного слоя грунта на глубину 0,5м и на ширину прокладываемой траншеи, при строительстве колодца под существующей дорогой – снятие бетонного слоя, планировка территории,  устройство открытых площадок для складирования труб, сборных конструкций колодцев, деталей и полуфабрикатов, устройство временных дорог, прокладка временных сетей электроснабжения.			В основной период строительства водопровода входит: разработка траншей, работы по водопонижению, подготовка грунтового основания, монтаж трубопроводов и колодцев, предварительное испытание трубопровода на герметичность, обратная засыпка, приемочное испытание трубопровода на герметичность.

Работы заключительного периода: восстановление дорожных конструкций, благоустройство территории.

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

Общая стоимость проектирования и строительства объектов водоснабжения в сельском поселении Кривецкий  сельсовет составляет 8500тыс.руб.

## Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка в проектируемых водопроводных сетях не предусмотрена.

## Раздел 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

Оценка стоимости объемов капитальных вложений в строительство 
реконструкцию и модернизацию  объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ,  с указанием источников финансирования

Затраты на строительство водопроводной сети в Кривецком  ориентировочно составляют 14500тыс.руб.

## Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

Показатели качества питьевой воды

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требованиям ГОСТ 2874-82.

Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Существующая водопроводная сеть с.Ратчино протяженностью 16.7км обеспечивает бесперебойное снабжение питьевой водой жителей Кривецкого сельсовета .

Показатели качества обслуживания абонентов

Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоснабжения осуществляется персоналом гарантирующей организации ОГУП «Добровский водоканал»

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Показателем эффективности использования водных ресурсов является снижение уровня потерь воды при транспортировке до потребителя  до 1.% (6.4% -существующее положение), проведение мероприятий по своевременному устранению утечек воды и реконструкции водопроводных сетей.

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Реализация мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения предполагает:

- замену вышедших из строя глубинных насосов на артскважинах;

- установку еще 2-х приборов учета воды на артскважинах;

- строительство водопроводных сетей.

Реализация мероприятий позволит улучшить качество подаваемой воды и снизить энергозатраты и затраты на обслуживание.

Таблица14

Общая стоимость реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения муниципального образования

| Год | Наименование мероприятий | Объем шт. км | Ориентировочная стоимость тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023г. | ПИР на строительство водопровода в д.Леденевка и д.Верещагино 2.5км | ПИР | 750 |  |
| 2024г. | строительство водопровода в д.Леденевка и д.Верещагино 2.5км | 2.5км | 7500 |  |
| Итого |  |  | 8500 |  |

Таблица15

Общие целевые показатели

6. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Кривецкий   сельсовет.

| Целевые показатели | на 01.01.2020г. | на 01.01.2021г. | на 01.01.2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность водопроводных сетей | 16.7км | 17.7км | 20.2км |
| доля протяженности планир. рек. вод. сетей в общей протяженности % | 75.9 | 87.6 | 100% |
| Население Крутовского сельсовета |  |  |  |
| охват населения централизованным водоснабжением | 820 | 890 | 981 |
| доля охвата населения % после планируемого стр. водопроводных сетей | 83.5 | 90.7 | 100% |

## Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования Кривецкое   сельское поселение не выявлено .

# 2.СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения  Кривецкий сельсовет нет.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  сельского   поселения  Кривецкийсельсовет базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.

2.2.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоотведения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения индивидуальных систем для каждого проектируемого жилого дома поселения автономных систем очистки бытовых стоков.

.

Строительство централизованных систем водоотведения в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Жилые дома сельского поселения  могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

## «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования Кривецкое сельское поселение отсутствуют.

# ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Ситуационный план расположения скважин и схема водопроводных сетей  сельского поселения Кривецкий сельсовет Добровского муниципального района.