С Х Е М А

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

сельского поселения Трубетчинский сельсовет

добровского  муниципального района

липецкой  области

на период до 2024 ГОДА

с. Трубетчино

2023

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2024 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" |
| Заказчик - координатор | Администрация муниципального образования – администрация сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского муниципального района |
| Основные цели | Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 года; Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; Повышение качества питьевой воды; Обеспечение надежного водоотведения согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду |
| Способы достижения | Реконструкция существующих водозаборных узлов; Строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; Строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц; Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; Установка приборов учета; Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра |
| Сроки и этапы реализации | 2014 - 2024 годы. - прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой; - реконструкция существующих ВЗУ; - приведение территорий зон санитарной охраны в соответствие с санитарными нормами. - поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей; - прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой; |
| Финансовые ресурсы | Общий объем финансирования мероприятий составляет 5460тыс. руб., в том числе: 2023г.-360тыс.руб. 2024г.-5100тыс.руб. финансирование мероприятий по водоснабжению; - 0тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению. Источники финансирования: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники, в т.ч.: - инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса; - надбавки к ценам (тарифам) организаций коммунального комплекса; - плата за подключение к сетям организаций коммунального комплекса; - иные источники |
| Ожидаемые результаты | Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. Улучшение экологической ситуации. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения |
| Контроль исполнения | Оперативный контроль осуществляется администрацией Добровского муниципального района |

Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области является:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ

«О  водоснабжении и водоотведении».

2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области;

3. Генеральный план развития сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Разработчик : - администрация Добровского муниципального района Липецкой области.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации МУП «Добровский водоканал» .  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

II.    Основные   направления, принципы и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- завершения строительства водопроводных сетей для обеспечения жителей сельского поселения качественной питьевой водой.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРУБЕТЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:

Сельское поселение Трубетчинский сельсовет  расположено в северо-западной части Добровского муниципального района. На территории сельского поселения находится один населенный пункт – с. Трубетчино с численностью населения -2176чел.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области расположены 6 муниципальных скважин, которые переданы в аренду  ОГУП «Добровский водоканал».

ОГУП «Добровский водоканал»  выполняет следующие виды работ на территории сельского поселения :

-подъем  подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей населенного пункта с.Трубетчино;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, однако для полного охвата населенного пункта централизованным водоснабжением необходимо строительство еще 2,3 км водопроводных сетей.

Разде Общая стоимость реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения муниципального образования

Таблица 1

| Год | Перечень программных мероприятий | протяж. | ориенти- ровочная стоимость тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023г. | ПИР на реконструкцию сети водоснабжения по ул.Луговая в с.Трубетчино протяженностью 2км | ПИР | 360 |  |
| 2024г. | СМР на реконструкцию сети водоснабжения по ул.Луговая в с.Трубетчино протяженностью 2км | 2.0км. | 5100 |  |
|  |  |  | 5460 |  |
|  | итого |  |  |  |

## л 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

В соответствии с данными, предоставленными предприятием «ОГУП «Добровский водоканал»  объем воды питьевого качества, поднятой артезианскими скважинами, представлен в таблице.

Таблица2

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021. | 2022г. |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 55,61 | 55,66 | 62,16 |
| 2 | Потери воды | тыс.м3 | 4,01 | 4,06 | 4,46 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 7,21 | 7,24 | 7,18 |

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица3

| № п/п | Населенный пункт | Максимальное водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | Трубетчинский сельсовет | 222 | 29,1 |

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений

Таблица4

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 57,5 | 51,6 | 51,6 |
|  | - населению | тыс.м3 | 55,5 | 50,2 | 50,6 |
|  | - бюдж. потребителям | тыс.м3 | 0,5 | 0,9 | 0,6 |
|  | прочие (магазины) | тысм.3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой и технической воды и планов по установке приборов учета

Количество приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам коммунального водоснабжения

Таблица5

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 774 | 702 | 703 | 774 |

В 2022г. установка приборов учета воды населению сельского поселения продолжится, также в планах установка четырех приборов учета воды на артезианские скважины. На объекты соцкультбыта сельского поселения приборы учета воды установлены полностью.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица 6

| Наименование | Мощность существ. Сооружения | Водопотребление, т.м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Забор воды из скважин | 29,1тыс.м3 в год | 152,3 в сутки |
| забор воды из шахтных колодцев | - | , 10м3 в сутки |

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Таблица 7

Сведения о водопотреблении Екатериновского сельсовета на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст. нужды и потери | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Трубетчинский сельсовет | 27,1 | 1,45 | 0,55 | 29,1 |

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение в муниципальном образовании Трубетчинский  сельское поселение отсутствует.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя их фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Основными потребителями услуг в сельском поселении Трубетчинский  сельсовет по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школа, детсад. Больница  Дом культуры и т.п.), коммерческие организации (магазины)

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления.

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в таблице.

Таблица8

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022г | примеч. |
| 1 | Общий о бъем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям | тыс.м3 |  | 57,7 |  |
|  | - населению сельского поселения | тыс.м3 |  | 56,4 |  |
|  | - бюджетным потребителям (школе, детсаду, больнице, Дому культуры) | тыс.м3 |  | 1,2 |  |
|  | прочие коммерческие организации (магазины) | тысм.3 |  | 0,1 |  |

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организации, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица9

Фактические и планируемые потери воды

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | план 2023 | Расчетный срок До 2024г. |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 62,16 | 29,3 | 30,5 |
| 2 | Потери воды | тыс.м3 | 4,46 | 0,5 | 0,2 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 7,18 | 2,5 | 1,0 |

В связи с проведением реконструкции имеющихся водопроводных и строительством новых водопроводных сетей, планируется увеличение потребления объема воды и снижение уровня потерь воды до 1.0%.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий- баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды; территориальный – баланс подачи горячей питьевой технической воды по технологическим зонам водоснабжения; структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица10

Общий и перспективный баланс водоснабжения

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Существ.положение | 2023г | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трубетчинский сельсовет | 29,1 | 39,3 | 30,5 |
| ВСЕГО | 19,1 | 19,3 | 20,8 |

Таблица11

Структурный баланс водопотребления

| Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20221 | 2023 | Расчетный срок До 2024г. |
| Объем реализации, в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 57,7 | 29.3 | 30,5 |
| - населению | тыс.м3 | 56,4 | 28,6 | 29,4 |
| - бюджетным потребителям | тыс.м3 | 1,2 | 0,5 | 1,1 |
| - прочим потребителям | тыс.м3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица12

Мощность водозаборных сооружений и перспективное водопотребление

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дебит скважин, м3/ч | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наст. время | 2023г | Расчетный срок |
| 1 | Трубетчинский сельсовет | 22.0 | 29,1 | 29,3 | 30,5 |

Потери питьевой воды при ее транспортировке к потребителям на расчетный срок составят 2.0%.

Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

Организацией, наделенной статусом гарантирующей водоснабжающей организации, является «Доброеводоканал»- Филиал ОГУП «Региональная компания водоснабжения и водоотведения».

## Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

в 2023г. планируется выполнить ПИР на реконструкцию водопровода по ул.Луговая в с.Трубетчино

в 2024г. планируется выполнить реконструкцию водопровода по ул.Луговая в с.Трубетчино

-технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве

Население снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».   По санитарно-химическим показателям питьевая вода соответствует СанПиН. По основным показателям по содержанию железа суммарного и общей жесткости превышения не наблюдается. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети будет производиться по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально.

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Согласно разрабатываемой проектно-сметной документации централизованное водоснабжение будет предусмотрено на тех улицах, где оно отсутствует, и где жители потребляют воду из шахтных колодцев, что по нормам Роспотребнадзора не допустимо.

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки

Так как качество воды в сельском поселении Трубетчинский  сельсовет соответствует ГОСТу «Вода питьевая», строительство обезжелезивающей установки не предусмотрено,

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов.

Ориентировочный объем инвестиций для строительства водопровода в с.Трубетчино  протяженностью 3.5км 9960тыс.руб.

- сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

К новому строительству по долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

в 2023г. планируется выполнить ПИР на реконструкцию водопровода по ул.Луговая в с.Трубетчино

в 2024г. планируется выполнить реконструкцию водопровода по ул.Луговая в с.Трубетчино

сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-11.84.

Технико-экономические характеристики объектов:

Таблица13

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Протяженность сетей водоснабжения | 3.5км |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 10 л/с |
| Продолжительность строительства | 2024г. |
| Максимальная численность рабочих | 15 чел. |
| Сметная стоимость строительства: |  |
| - в уровне цен.1кв.2021г. | 9960тыс.руб. |

- сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации;

Не предусматривается.

- сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Не предусматривается (все объекты соцкультбыта сельского поселения Трубетчинский  сельсовет оснащены приборами учета воды)

- описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обследование;

- сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Не предусматривается.

- рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров и водонапорных башен;

Не предусматривается.

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения

Согласно заданию, на проектирование проектом предусмотрено поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию водопроводов в Трубетчинском  сельсовете.

Строительство водопровода разбивается на три периода: подготовительный, основной и заключительный.

Первым этапом предусматривается срезка растительного слоя грунта на глубину 0,5м и на ширину прокладываемой траншеи, при строительстве колодца под существующей дорогой – снятие бетонного слоя, планировка территории, устройство открытых площадок для складирования труб, сборных конструкций колодцев, деталей и полуфабрикатов, устройство временных дорог, прокладка временных сетей электроснабжения.			В основной период строительства водопровода входит: разработка траншей, работы по водопонижению, подготовка грунтового основания, монтаж трубопроводов и колодцев, предварительное испытание трубопровода на герметичность, обратная засыпка, приемочное испытание трубопровода на герметичность.

Работы заключительного периода: восстановление дорожных конструкций, благоустройство территории.

- карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

Карты (схемы) размещения объектов холодного водоснабжения прилагаются. Общая стоимость проектирования и строительства объектов водоснабжения в сельском поселении Трубетчинский сельсовет составляет 5460 тыс.руб. с проектными работами

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач;

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества горячей пить- горячего водоснабжения на территории Трубетчинский сельсовает нет

- сокращение потерь воды при ее транспортировке работы по сокрващению потерь при транспортировке воды на территории сельского поселения ведутся.

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требования законодательства РФ Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

-обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автомотических выпусков воды- глубина закладки водопровода 2м , что соответствует нормам СанПин.

## Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка в проектируемых водопроводных сетях не предусмотрена.

## Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

Оценка стоимости объемов капитальных вложений в строительство 
реконструкцию и модернизацию  объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ,  с указанием источников финансирования

Стоимость проектно-сметных работ составляет ориентировочно 200 тыс.руб. Затраты на реконструкции.двух водопроводов в с.Трубетчино 5460 тыс.руб. с проектными работами.

## Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

Показатели качества питьевой воды

Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Существующая водопроводная сеть сельского поселения Екатериновский сельсовет протяженностью 35.3км обеспечивает бесперебойное снабжение питьевой водой жителей с.Трубетчино.

Показатели качества обслуживания абонентов

Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоснабжения осуществляется персоналом гарантирующей организации комплексом ОГУП «Добровский водоканал».

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Показателем эффективности использования водных ресурсов является снижение уровня потерь воды при транспортировке до потребител до 1.0% (2,8% -существующее положение), проведение мероприятий по своевременному устранению утечек воды и реконструкции водопроводных сетей.

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Реализация мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения предполагает:

- промывка и хлорирование сущ. скважины вс.Трубетчино ;

- замену вышедших из строя глубинных насосов на артскважинах;

- установку 4-х приборов учета воды на артскважинах;

- строительство водопроводных сетей;

Реализация мероприятий позволит улучшить качество подаваемой воды и снизить энергозатраты и затраты на обслуживание.

Таблица14

Общая стоимость реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения муниципального образования

| Год | Перечень программных мероприятий | протяж. | ориенти- ровочная стоимость тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023г. | ПИР на реконструкцию сети водоснабжения по ул.Луговая в с.Трубетчино протяженностью 2км | ПИР | 360 |  |
| 2024г. | СМР на реконструкцию сети водоснабжения по ул.Луговая в с.Трубетчино протяженностью 2км | 2.0км. | 5100 |  |
|  |  |  | 5460 |  |
|  | итого |  |  |  |

Таблица15

Общие целевые показатели

| № п/п | Целевые показатели |  | 2023г. | 1очередь строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение населения с.Трубетчино кач.питьевой водой до 100% | чел | 2176 | 2190 |  |
|  |  | % | 62,5 | 83,9 |  |
| 2 | Увеличение протяженности уличных водопроводных сетей до 100% | км | 35.3 | 35.6 |  |
|  |  | % | 85,1 | 85,3 |  |

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

## Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования Трубетчинский  сельское поселение не выявлено.

2.СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения Трубетчинский сельсовет нет.

# ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Ситуационный план расположения скважин и схема водопроводных сетей сельского поселения Трубетчинский  сельсовет Добровского муниципального района.