С Х Е М А

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

сельского поселения Крутовский  сельсовет

добровского  муниципального района

липецкой  области

на период до 2024 ГОДА

с. Крутое

2023

Оглавление

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  Общие положения	4

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»	4

Раздел 2 «Направление развития централизованных систем водоснабжения»

Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	13

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	16

Раздел 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»	17

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	19

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»

Ошибка! Закладка не определена.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ схема водоснабжения с.Крутое

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Крутовский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2024 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" |
| Заказчик - координатор | Администрация муниципального образования – администрация сельского поселения Крутовский сельсовет Добровского муниципального района |
| Основные цели | Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 года; Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; Повышение качества питьевой воды; Обеспечение надежного водоотведения согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду |
| Способы достижения | Реконструкция существующих водозаборных узлов; Строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; Строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц; Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; Установка приборов учета; Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра |
| Сроки и этапы реализации | 2014 - 2022 годы. - прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой; - реконструкция существующих ВЗУ; - приведение территорий зон санитарной охраны в соответствие с санитарными нормами. |
| Финансовые ресурсы | Общий объем финансирования мероприятий составляет 3300тыс. руб., в том числе: - 2023г. -300 тыс.руб. 2024г.-3000тыс.руб. финансирование мероприятий по водоснабжению; - 0тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению. Источники финансирования: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники, в т.ч.: - инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса; - надбавки к ценам (тарифам) организаций коммунального комплекса; - плата за подключение к сетям организаций коммунального комплекса; - иные источники |
| Ожидаемые результаты | Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. Улучшение экологической ситуации. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения |
| Контроль исполнения | Оперативный контроль осуществляется администрацией Добровского муниципального района |

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Крутовский   сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Крутовский   сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области является:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ

«О  водоснабжении и водоотведении».

2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Крутовский   сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области;

3. Генеральный план развития сельского поселения Крутовский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Разработчик : - администрация Добровского муниципального района Липецкой области.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации ОГУП «Добровский водоканал» .  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

II.    Основные   направления, принципы и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- завершения строительства водопроводных сетей для обеспечения жителей сельского поселения качественной питьевой водой.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРУТОВСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:

Крутовское  сельское поселения расположено в северной части Добровского муниципального района. На территории сельского поселения находится два   населенный пункт – с. Крутое , с.Делеховое   с численностью населения -755чел.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории сельского поселения Крутовский   сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области расположены 4 муниципальные скважины, которые переданы в аренду ОГУП «Добровский водоканал».

ОГУП «Добровский водоканал» выполняет следующие виды работ на территории сельского поселения :

-подъем  подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей населенных пунктов  с.Крутое и Делеховое.

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  сельского поселения Крутовский  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, однако для полного охвата населенного пункта централизованным водоснабжением необходимо реконструкция водопровода в с.Делеховое протяженностью 0..

3.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения сельского поселения Крутовский  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение сельского поселения Крутовский  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области осуществляется из  4-х  действующих водозаборных скважин:

| № п/п | Местонахождение | Номер по ГВК | Год бурения | Глубина м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Делеховое Выселки | 42200920 | 1994 | 70 |
| 2 | с.Делеховое центр | 42200919 | 1975 | 96 |
| 3 | с.Крутое у школы | 42201002 | 1994 | 85 |
| 4 | с.Крутое в селе | 42200915 | 1974 | 70 |

Месторасположение водонапорных башен Рожновского:

| п/н | Место расположения | дата постройки | Марка. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Делеховое Выселки | 1994 | БР-15 |
| 2 | с.Делеховое центр | 1975 | БР-25 |
| 3 | с.Крутое у школы | 1994 | БР-25 |
| 4 | с.Крутое в селе | 1974 | БР-15 |

Уличная водопроводная сеть сёл Крутовского сельсовета  представляет собой систему  водопроводных  труб диаметром 100мм и 110мм. Материал из которого выполнен водопровод: чугун, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 14.1км.

| п/н | Место расположения | Дата постройки | Протяженность, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Крутое,с.Делеховое ул.водопровод | 1974г. | 14.1км |

Общее количество водоразборных колонок в Крутовском сельсовете  – 43 шт.

4. Основные проблемы системы водоснабжения по сельскому поселению:

1. В настоящее время износ водопроводных сетей в с.Крутое и Делеховое Крутовского сельского поселения составляет 75%. В связи с этим администрация сельского поселения Крутовский    сельсовет для улучшения водоснабжения вышеуказанных жителей  и обеспечения населения качественной питьевой водой   приняла решение о реконструкции водопроводных сетей в с.Делеховое общей протяженностью 1.2км.

2. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

3.  Для гарантированного водоснабжения населенных  пунктов Крутовского  сельсовета , при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих скважин,  	      завершить установку приборов учета воды на существующие скважины.

5 . Прогнозные балансы и мероприятия по модернизации и развитию централизованной системы водоснабжения    сельского поселения Крутовский   сельсовет

В систему водоснабжения сельского поселения Крутовский  сельсовета входит водопровод протяженностью 14.1км   и 4 скважины с 4-мя  башнями Рожновского,   Данный водопровод обслуживает ОГУП «Добровский водоканал»  по договорам.

в 2023г планируется выполнить проектные работы реконструкции водопровода по ул.Первомайская в сДелеховое общей протяженностью 1.2км.

в 2024г. планируется реконструкция   водопровода протяженностью 1.2км по ул.Первомайская в с.Делеховое

| Год | Перечень программных мероприятий | протяж. | ориенти- ровочная стоимость тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023г . | проектные работы реконструкции водопровода по ул.Первомайская в сДелеховое общей протяженностью 1.2км. | 1,2км ПИР | 300 |  |
| 2024г. | реконструкция водопровода протяженностью 1.2км по ул.Первомайская в с.Делеховое | 0.6км | 3000 |  |
| итого |  |  | 3300 |  |

Подробнее о развитии централизованной системы водоснабжения в сельском поселении в «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Крутовский   сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области» - приложение № 1.

6. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Крутовский сельсовет.

| Целевые показатели | на 01.01.2020г. | на 01.01.2022г. | на 01.01.2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность водопроводных сетей | 12.9км | 13.5км | 14.1км |
| доля протяженности планир. рек. вод. сетей в общей протяженности % | 91.4 | 95.7 | 100% |
| Население Крутовского сельсовета |  |  |  |
| охват населения централизованным водоснабжением | 695 | 720 | 755 |
| доля охвата населения % после планируемого стр. водопроводных сетей | 92 | 95 | 100% |

Раздел 2. Сведения о водоотведении  по сельскому поселению.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  сельского   поселения  Крутовский сельсовет базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.

2.2.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоотведения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения индивидуальных систем для каждого жилого дома поселения автономных систем очистки бытовых стоков.

.

## Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической  воды при ее производстве и транспортировке

В соответствии с данными, предоставленными предприятием ОГУП «Добровский водоканал» объем воды питьевого качества, поднятой артезианскими скважинами, представлен в таблице.

Таблица2

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 22,41 | 23,17 | 23,37 |
| 2 | Потери воды | тыс.м3 | 3,31 | 3,37 | 3,47 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 14,77 | 14,54 | 14,85 |

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения  (годовой и в сутки максимального водопотребления)

таблица3

| № п/п | Населенный пункт | Максимальное водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | Крутовский сельсовет | 43 | 15,9 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений

Таблица4

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 19,1 | 19,8 | 19,9 |
|  | - населению | тыс.м3 | 18,2 | 19,1 | 19,3 |
|  | - бюдж. потребителям | тыс.м3 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
|  | прочие (магазины) | тысм.3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой и технической воды и  планов по установке приборов учета

Таблица5

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 386 | 332 | 347 | - |

В 2022г. установка приборов учета воды населению сельского поселения продолжится, также в планах установка четырех приборов учета воды на артезианские скважины. На объекты соцкультбыта сельского поселения приборы учета воды установлены полностью.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица6

| Наименование | Мощность существ. сооружения | Водопотребление, т.м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Забор воды из скважин | 14,2тыс.м3 в год | 39,3 в сутки |
| забор воды из шахтных колодцев | - | , 5м3 в сутки |

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и  структуры застройки

Таблица 7

Сведения о водопотреблении Крутовского  сельсовета  на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст. нужды и потери | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Махоновский сельсовет | 12.2 | 1,45 | 0,55 | 14,2 |

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение в муниципальном образовании Крутовское  сельское поселение отсутствует.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя их фактических расходов горячей, питьевой, технической воды абонентами

Основными потребителями услуг в сельском поселении Крутовский сельсовет  по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школа, офис врача общей практики, Дом культуры  и т.п.), коммерческие организации (магазины)

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления.

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в таблице.

Таблица8

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022г | примеч. |
| 1 | Общий о бъем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям | тыс.м3 |  | 19,9 |  |
|  | - населению сельского поселения | тыс.м3 |  | 19,3 |  |
|  | - бюджетным потребителям (школе, детсаду, больнице, Дому культуры) | тыс.м3 |  | 0,6 |  |
|  | прочие коммерческие организации (магазины) | тысм.3 |  | 0,1 |  |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица9

Фактические и планируемые потери воды

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | план 2023 | Расчетный срок 2024г. |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 23,37 | 14,3 | 15,9 |
| 2 | Потери воды | тыс.м3 | 3,47 | 0,5 | 0,2 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 14,85 | 2,5 | 1,0 |

В связи с проведением реконструкции имеющихся водопроводных и строительством новых водопроводных сетей, планируется увеличение потребления объема воды и снижение уровня потерь воды до 1.0%.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий- баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды; территориальный – баланс подачи горячей питьевой  технической воды по технологическим зонам водоснабжения; структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица10

Общий и перспективный баланс водоснабжения

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Существ.положение | 2022г | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Крутовский сельсовет | 14,2 | 14,3 | 15,9 |
| ВСЕГО | 14,2 | 14,3 | 15.9 |

Таблица11

Структурный баланс водопотребления

| Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | Расчетный срок 2024г. |
| Объем реализации, в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 19,9 | 14.3 | 15.9 |
| - населению | тыс.м3 | 19,3 | 13,6 | 14,5 |
| - бюджетным потребителям | тыс.м3 | 0,6 | 0,5 | 1,1 |
| - прочим потребителям | тыс.м3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |

Расчет требуемой  мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь  горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица12

Мощность водозаборных сооружений и перспективное водопотребление

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дебит скважин, м3/ч | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наст. время | 2022г | Расчетный срок |
| 1 | Крутовский сельсовет | 23.0 | 14,2 | 14,3 | 15,9 |

Потери питьевой воды при ее транспортировке к потребителям на расчетный срок составят 1.0%.

Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

Организацией, наделенной статусом гарантирующей водоснабжающей организации, является ОГУП «Добровский водоканал»

## Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

в 2023г планируется выполнить проектные работы реконструкции водопровода по ул.Первомайская в сДелеховое общей протяженностью 1.2км.

в 2024г. планируется реконструкция   водопровода протяженностью 1.2км по ул.Первомайская в с.Делеховое

-технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве

Население снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».   По санитарно-химическим показателям питьевая вода соответствует СанПиН , По основным показателям  по содержанию железа суммарного и общей жесткости превышения не наблюдается.. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети будет производиться по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально.

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Согласно разрабатываемой проектно-сметной документации централизованное водоснабжение будет предусмотрено на тех улицах , где оно отсутствует, и где жители потребляют воду из шахтных колодцев, что по нормам Роспотребнадзора не допустимо.

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки

Так как качество воды в сельском поселении Крутовский   сельсовет соответствует ГОСТу «Вода питьевая», строительство обезжелезивающей установки не предусмотрено,

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов.

Ориентировочный объем инвестиций для строительства объектов водоснабжения Крутовского сельсовета   составляет 3300тыс.руб.

- сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжния

К новому строительству по долгосрочной целевой программе  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  строительство водопроводных сетей протяженностью 1.2км с.Делеховое.

Объект: «Реконструкция сетей водоснабжения по ул.Первомайская в с.Делеховое .»

Проектом предусматривается реконструкция  сети наружного хозяйственно-питьевого водопровода протяженностью 1,2 км в с.Делеховое  для обеспечения возможности пожаротушения от гидрантов, установленных на водопроводной сети. Гарантированный напор в сети водопровода составляет 15м. Для проектируемой сети водопровода приняты пластмассовые напорные трубы из полиэтилена ПЭ 110 по ГОСТ 18599-2001 с маркировкой «питьевая», соединяемые на сварке. Колодцы на сети предусмотрены из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-11.84.

Технико-экономические характеристики объекта:

Таблица13

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Протяженность сетей водоснабжения | 1,2км |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 10 л/с |
| Продолжительность строительства | 2024г. |
| Максимальная численность рабочих |  |
| Сметная стоимость строительства: |  |
| - в уровне цен.1кв.2021г. | 3000 тыс.руб. |

- сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения;

Не предусматривается.

- сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Не предусматривается (все объекты соцкультбыта Сельского поселения Крутовский  сельсовет оснащены приборами учета воды)

- сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Не предусматривается.

- рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров и водонапорных башен;

Не предусматривается.

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения

Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрено поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию водопроводов в Крутовском сельсовете.

Строительство водопровода разбивается на три периода: подготовительный, основной и заключительный.

первым этапом предусматривается срезка растительного слоя грунта на глубину 0,5м и на ширину прокладываемой траншеи, при строительстве колодца под существующей дорогой – снятие бетонного слоя, планировка территории,  устройство открытых площадок для складирования труб, сборных конструкций колодцев, деталей и полуфабрикатов, устройство временных дорог, прокладка временных сетей электроснабжения.			В основной период строительства водопровода входит: разработка траншей, работы по водопонижению, подготовка грунтового основания, монтаж трубопроводов и колодцев, предварительное испытание трубопровода на герметичность, обратная засыпка, приемочное испытание трубопровода на герметичность.

Работы заключительного периода: восстановление дорожных конструкций, благоустройство территории.

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

Общая стоимость проектирования и строительства объектов водоснабжения в сельском поселении Крутовский   сельсовет составляет 3300тыс.руб.

## Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка в проектируемых водопроводных сетях не предусмотрена.

## Раздел 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

Оценка стоимости объемов капитальных вложений в строительство 
реконструкцию и модернизацию  объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ,  с указанием источников финансирования

Затраты на строительство объектов водоснабжения Крутовского сельсовета 3300тыс.руб.

## Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

Показатели качества питьевой воды

Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Существующая водопроводная сеть сельского поселения Крутовский сельсовет  протяженностью 14,1км  обеспечивает бесперебойное снабжение питьевой водой жителей с.Крутое и Делеховое.

Показатели качества обслуживания абонентов

Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоснабжения осуществляется персоналом гарантирующей организации ОГУП «Добровский водоканал»

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Показателем эффективности использования водных ресурсов является снижение уровня потерь воды при транспортировке до потребителя  до 1.0% (2,8% -существующее положение), проведение мероприятий по своевременному устранению утечек воды и реконструкции водопроводных сетей.

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Реализация мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения предполагает:

- строительство водопроводных сетей.

Реализация мероприятий позволит улучшить качество подаваемой воды и снизить энергозатраты и затраты на обслуживание.

Таблица14

Общая стоимость реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения муниципального образования

| Год | Перечень программных мероприятий | протяж. | ориенти- ровочная стоимость тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023г . | проектные работы реконструкции водопровода по ул.Первомайская в сДелеховое общей протяженностью 1.2км. | 1,2км ПИР | 300 |  |
| 2024г. | реконструкция водопровода протяженностью 1.2км по ул.Первомайская в с.Делеховое | 0.6км | 3000 |  |
| итого |  |  | 3300 |  |

Таблица15

Общие целевые показатели

| № п/п | Целевые показатели |  | 2021г. | 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение населения кач.питьевой водой до 100% | чел | 700 | 755 |
|  |  | % | 68 | 100 |
| 2 | Увеличение протяженности уличных водопроводных сетей до 100% | км | 14,0 | 14,1 |
|  |  | % | 66 | 100 |

## Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования Крутовский   сельское поселение не выявлено .

# 2.СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения  Крутовский  сельсовет нет.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  сельского   поселения  Крутовский сельсовет.Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.

2.2.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоотведения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения индивидуальных систем для каждого проектируемого жилого дома поселения автономных систем очистки бытовых стоков.

.

Строительство централизованных систем водоотведения в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Жилые дома сельского поселения  могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

## «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования Крутовское   сельское поселение отсутствуют.

# ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Ситуационный план расположения скважин и схема водопроводных сетей  сельского поселения Крутовский  сельсовет Добровского муниципального района.