С Х Е М А

теплоснабжения сельского поселения

Екатериновский     сельсовет

Добровского муниципального района

Липецкой области

2023г.

| Наименование | Схема теплоснабжения сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», |
| Заказчик - координатор | Администрация муниципального образования – администрация сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района |
| Основные цели | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. |
| Сроки и этапы реализации | 2017 - 2032годы. |
| Финансовые ресурсы | Общий объем финансирования мероприятий составляет 201.5 тыс. руб., в том числе: 2023г. – 1.5тыс. руб. - финансирование мероприятий с местного бюджета 2024г. -200тыс.руб. с местного бюджета - Источники финансирования: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей Повышение качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения. Снижение уровня износа объектов теплоснабжения. Улучшение экологической ситуации. |
| Контроль исполнения | Оперативный контроль осуществляется администрацией Добровского муниципального района |

1.Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения Екатериновский   сельсовет - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Екатериновский    сельсовет до 2032 года являются Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», регулирующие всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленные на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Екатериновский  сельский совет Добровского муниципального района находится в восточной  части Добровского района. На территории сельского поселения находятся 254 хозяйств, с населением 431 чел., школа, Дом культуры, здание сельсовета/библиотеки, магазины. В сельском поселении Екатериновский  сельсовет расположены 3 населенных пункта – центр сельского поселения с.Екатериновка – 178 хозяйств, где проживают 428 человек, средняя школа, Дом культуры, здание сельсовета/библиотека , , – 154 хозяйства, 344 человек с.Б.Хомяки –46человек,.,  д.Никольское  с населением 41 человек , 29 хозяйств. В с.Екатериновка расположены отдельно стоящие газовые котельные средней школы, и клуба  характеристики которых приведены ниже. Единой теплоснабжающей организацией на территории района определено чаплыгинское предприятие АО «Раненбург-теплосервис». Котельных подающих тепло в объекты соцкультбыта на территории сельского поселения нет. Бесхозяйных тепловых сетей на территории сельского поселения Екатериновский   сельсовет нет.

4.Общая характеристика

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Екатериновский  сельсовет.

На территории сельского поселения Екатериновский  сельский совет Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности :

- Средняя школа с.Екатериновка – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование -  два газовых котла КСВа-0.25 мощностью 250квт каждый  , два электронасоса к20/30 электрич.мощность каждого насоса 4квт.

- Клуб с.Екатериновка  – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  котел АОГВ-23 , один  электронасос.

- Здание сельсовета /библиотеки, в котором расположены два котла АОГВ-23 и сетевой насос.

5.Перспектива развития

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Екатериновский  сельсовет

Перспектива развития объектов теплоснабжения на территории Екатериновского  сельский совет Добровского муниципального района определена сроков на 15 лет.

В ближайшие годы-  2022-2023 планируется замена устаревших газовых котлов в следующих объектах :

- клуб с.Екатериновка  – котел АОГВ  на котлы в более высоким КПД. (Протерм).

Также в перспективе в 2022-2023г. планируется замена насосного оборудования в газовых котельных, в том числе в здании сельсовета/библиотеки  установить энергосберегающие насосы мощностью 1квт, вместо насосов к20/30 мощность которых в настоящее время составляет 4квт каждый. Срок окупаемости от установки этих энергосберегающих насосов составит – 0, 6 года.

Также в 2023г. планируется замена газового счетчика  в котельной Дома культуры, на современные с термокорректором, отвечающие требованиях Липецкрегионгаза. В 2024г. планируется замена теплотрассы от котельной до школы   на теплотрассу из труб с изоляцией из пенополиуретана. В перспективе в с.Екатериновка планируется строительство нового Дома культуры.

| год | объект | объем | Ориентировочная стоимость Т.Р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | Замена газ.счетчика в котельной Дома культуры | 1 счетчик | 1,500 |
| 2024г. | Замена теплотрассы от котельной школы на теплотрассу из труб из полипеноуретана | 20м | 200 |