С Х Е М А

теплоснабжения сельского поселения

Кореневщинский     сельсовет

Добровского муниципального района

Липецкой области

2023г.

| Наименование | Схема теплоснабжения сельского поселения Кореневщинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», |
| Заказчик - координатор | Администрация муниципального образования – администрация сельского поселения Кореневщинский сельсовет Добровского муниципального района |
| Основные цели | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. |
| Сроки и этапы реализации | 2017 - 2032годы. |
| Финансовые ресурсы | Общий объем финансирования мероприятий составляет 168424,72 тыс. руб., в том числе: - 22705 тыс. руб. - финансирование мероприятий с местного бюджета - Источники финансирования: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей Повышение качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения. Снижение уровня износа объектов теплоснабжения. Улучшение экологической ситуации. |
| Контроль исполнения | Оперативный контроль осуществляется администрацией Добровского муниципального района |

1.Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения Кореневщинский     сельсовет - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Кореневщинский     сельсовет до 2032 года являются Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», регулирующие всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленные на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Кореневщинский     сельский совет Добровского муниципального района находится в южной  части Добровского района. На территории сельского поселения находятся 475 хозяйства, с населением 1517чел, школа/детсад, Дом культуры, офис врача общей практики, детский оздоровительный лагерь  «Звёздный», санаторий «Мечта»  магазины. В с.Кореневщино , расположены отдельно стоящие газовые котельные средней школы/детсада, офиса врача общей практики,  , ДОЛ «Звездный», санатория «Мечта» характеристики которых приведены ниже. В феврале 2017 года была проведена актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Кореневщинский сельсовет, которая была утверждена распоряжением главы администрации Кореневщинский сельсовет 27.11.2013г.№ 147.вс.Кореневщино проживают 524 чел. С.Капитанщино-580чел. С.Горицы357чел. д.Николаевка 56чел.

Статус единой теплоснабжающей организации с зоной ответственности санаторий «Мечта» присвоен чаплыгинскому предприятию АО «Раненбург-теплосервис». Бесхозяйных тепловых сетей на территории Кореневщинского сельсовета нет. В Санатории «Мечта2 в 2021г. планируется замена котельной на модульную.

4.Общая характеристика

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Кореневщинский     сельсовет.

На территории Кореневщинского     сельского поселения Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности :

- Школа/детсад в с.Кореневщино  – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование -  газовый котел ИШМА-100-4шт. мощностью 100квт каждый , энергосберегающий электронасос ТОР S 50/10 мощностью 0.9квт

- Дом культуры с.Кореневщино – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование -  два газовых котла АОГВ-23, два циркуляционных насоса.

- Офис врача общей практики с.Кореневщино –котельная с двумя котлами Протерм (ГРИЗЛИ) мощностью 85квт, эл.насос.

4.        Санаторий «Мечта» в районе с.Капитанщино  – болчный газовый млодуль БМК , циркуляционные  электронасосы . БМК находится на обслуживании  АО «Раненбург-теплосервис», которая имеет статус единой теплоснабжающей организацией с зоной ответственности санаторий «Мечта».

5.      Детский оздоровительный лагерь  «Звездный» в районе с.Горицы –газовая котельная, с котлами RIELLO RTO 800 -3шт.

5.Перспектива развития

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Кореневщинский     сельсовет

Перспектива развития объектов теплоснабжения на территории Кореневщинский    сельского поселения Добровского муниципального района определена сроков на 15 лет.

В ближайшие годы-  2022-2023г. планируется замена насосного оборудования в газовых котельных, в том числе установить энергосберегающие насосы мощностью 1квт в Доме культуры, Срок окупаемости от установки этих энергосберегающих насосов составит – 0, 6 года. Также в 2021году завершен перевод  на газ квартиру № 1 в 2-х кв.жилом доме № 1 по ул.Санаторий «Мечта» Все дома на территории Кореневщинского сельсовета на индивидуальном газовом отоплении.

Также в 2022г. планируется замена газовый счетчик в Доме культуры, на современный с термокорректором, отвечающий требованиях Липецкрегионгаза. В 2023г. планируется замена теплотрассы от котельной до  школы на теплотрассу из труб с изоляцией из пенополиуретана.

Также в перспективе в 2024-25годах планируется строительство школы в с.Капитанщино.

| год | Наименование объекта | Ед.изм. | Ориентировочная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | Замена теплотрассы от котельной школы с.Кореневщино | 10 | 100 |