С Х Е М А

теплоснабжения сельского поселения

Кривецкий     сельсовет

Добровского муниципального района

Липецкой области

2023г.

| Наименование | Схема теплоснабжения сельского поселения Кривецкий сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», |
| Заказчик - координатор | Администрация муниципального образования – администрация сельского поселения Кривецкий сельсовет Добровского муниципального района |
| Основные цели | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. |
| Сроки и этапы реализации | 2017 - 2032годы. |
| Финансовые ресурсы | Общий объем финансирования мероприятий составляет 4105.27 тыс. руб., в том числе: 2024г. – всего-3605.27тыс.руб., в том числе областной бюджет -3425,0065тыс.руб. местный бюджет – 180,2635 тыс.руб. 2025г. всего 500тыс.руб. в том числе местный бюджет 500тыс.руб. Источники финансирования: - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей Повышение качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения. Снижение уровня износа объектов теплоснабжения. Улучшение экологической ситуации. |
| Контроль исполнения | Оперативный контроль осуществляется администрацией Добровского муниципального района |

1.Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения Кривецкий      сельсовет - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Кривецкий      сельсовет до 2032 года являются Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», регулирующие всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленные на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Кривецкий  сельский совет Добровского муниципального района находится в северо-восточной части Добровского района. На территории сельского поселения находятся населенные пункты с.Кривец, д.Леденевка, Верещагино, Кувязево, п.Кривецкое лесничество, кордон Трастоватский в которых расположено  491 хозяйства, с населением 1029 чел. В том числе с.Кривец -843чел.,д.Леденевка-42чел., д.Верещагино -19чел.д.Кувязево-28чел., п.Кривецкое лесничество -91чел. Кордон Трастоватский-6чел. В с.Кривец расположены  школа, детсад, Дом культуры/администрация , дет.лагерь «Олимп»,ФАП,  магазины.

В с.Кривец расположены отдельно стоящие газовые котельные средней школы с  детсадом,  Дома культуры с администрацией, дет. лагеря «Олимп» характеристики которых приведены ниже. Единой теплоснабжающей организацией на территории района определено чаплыгинское предприятие АО «Раненбург-теплосервис». Котельных подающих тепло в объекты соцкультбыта на территории сельского поселения нет. Бесхозяйных тепловых сетей на территории сельского поселения Борисовский  сельсовет нет.

4.Общая характеристика

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Кривецкий  сельсовет.

На территории Кривецкого  сельского поселения Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности :

- Средняя школа с детсадом – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование -  два газовых котла ИШМА-100 мощностью 10квт каждый  , два газовых котла КЧМ-3ДГ  девяти секционных мощностью 54квт каждый , два электронасоса к20/30 электрич.мощность каждого насоса 4квт.

2.	 Детский лагерь «Олимп»  – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование -  два  газовых котла ИШМА-100 , два газовых котел КЧМ-3ДГ , два электронасоса к20/30.

- Дом культуры  – котел наружного размещения в 3-мя котлами Хопер-100, два электронасоса к20/30.

4  ФАП (медпункт» -газовая котельная с настенным котлом Навалюкс  и электронасосом.

5.Перспектива развития

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Кривецкий  сельсовет

Перспектива развития объектов теплоснабжения на территории Кривецкий  сельского поселения Добровского муниципального района определена сроков на 15 лет.

В 2024г.  в  планируется замена котлов и котельного оборудования в котельной школы с.Кривец.

В 2025г. планируется замена теплотрассы от котельной до  школы на теплотрассу из труб с изоляцией из пенополиуретана

| год | Наименование объекта | Ед.изм. | стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий здания Кривецкого филиала МБОУ СОШ с.Крутое в с.Ратчино, расположенного по адресу: Липецкая область, Добровский район, с.Кривец | 2котла ИШМА-100 | 3605,27 |
| 2025г. | Замена теплотрассы в котельной школы с.Кривец | 95 | 500,0 |
| Расчет экономического эффекта по мероприяютию "Модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий котельной, отапливающей здание Кривецкого филиала МБОУ СОШ №1 с.Доброе в с.Кривец Добровского муниципального района" |
|  | Показатель | Размерность | Существующий варинат | Вариант с блоком котлов наружного раземещения |
| 1 | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,172 | 0,166 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 232 | 232 |
| 5 | УРУТ (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 190,5 | 155,5 |
| 6 | Потребление природного газа | тыс.куб.м/год. | 37,7 | 30,8 |
| 7 | Потребление электроэнергии | кВт*ч/год | 22437 | 20193 |
| 8 | Затраты на ФОТ | тыс. руб./год | 370 | 0 |
| 9 | Затраты на содержание (ремонты, тех. обсл и пр) | тыс. руб./год | 37 | 100 |
| 10 | Капитальные затраты | тыс. руб. |  | 3605,27 |
| 11 | Экономия газа | тыс.куб.м/год. |  | 6,9 |
|  |  | тыс. руб/год |  | 53,6 |
| 12 | Экономия электороэнергии | тыс. кВт*ч/год |  | 2,2 |
|  |  | тыс. руб/год. |  | 19,7 |
| 14 | Итого энергетическая эффективность | т у.т./год |  | 8,40 |
|  |  | тыс. руб./год |  | 73,3 |
| 15 | Итого экономическая эффективность | тыс. руб./год |  | 380,3 |
| 16 | Окупаемость | лет |  | 7,9 |
|  | Цена электроэнергии, принятая в расчетах, руб./кВт | 8,78 |
|  | Цена газа, принятая в расчетах, руб/куб.м |  | 7,74 |