С Х Е М А

теплоснабжения сельского поселения

Панинский      сельсовет

Добровского муниципального района

Липецкой области

2023г.

| Наименование | Схема теплоснабжения сельского поселения Панинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», |
| Заказчик - координатор | Администрация муниципального образования – администрация сельского поселения Панинский сельсовет Добровского муниципального района |
| Основные цели | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. |
| Сроки и этапы реализации | 2017 - 2032годы. |
| Финансовые ресурсы | Общий объем финансирования мероприятий составляет 4023.39 тыс. руб., в том числе: 2024г. – всего 3773.39 из них обл.бюджет 3584.7205 местный бюджет 188,6695 тыс.руб. 2025г.-всего250 тыс.руб из них местный бюджет 250тыс.руб. - Источники финансирования: - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей Повышение качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения. Снижение уровня износа объектов теплоснабжения. Улучшение экологической ситуации. |
| Контроль исполнения | Оперативный контроль осуществляется администрацией Добровского муниципального района |

1.Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения Панинский       сельсовет - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Панинский     сельсовет до 2032 года являются Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», регулирующие всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленные на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Панинский сельский совет Добровского муниципального района находится в южной части Добровского района. На территории сельского поселения находятся 811 хозяйств, с населением. 1197чел, школа, детсад, Дом культуры, офис врача общей практики, магазины. В сельском поселении Панинский сельсовет расположены 4 населенных пункта – центр сельского поселения с.Панино – 396 хозяйств, где проживают 875человек, средняя школа, детсад, Дом культуры, офис врача общей практики, с.М.Хомутец – 347 чел. с.Богородицкое – 182 хозяйства , 424человека,. с.Филатовка с населением 151 человек , 79 хозяйств. В с.Панино расположены отдельно стоящие газовые котельные средней школы, детсада , Дома культуры и офиса врача общей практики характеристики которых приведены ниже. Единой теплоснабжающей организацией на территории района определено чаплыгинское предприятие АО «Раненбург-теплосервис». Котельных подающих тепло в объекты соцкультбыта на территории сельского поселения нет. Бесхозяйных тепловых сетей на территории сельского поселения Панинский  сельсовет нет.

4.Общая характеристика

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Панинский сельсовет.

На территории Панинского сельский совет Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности :

- Средняя школа – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование -  два газовых котла ИШМА-100 мощностью 10квт каждый  , два газовых котла КЧМ-3ДГ  девяти секционных мощностью 54квт каждый , энергосберегающий насос ТОР  S 50/10.

2.	 Детский сад – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование -  один  газовый котел ИШМА-100-2шт. , два электронасоса .

- Дом культуры  – газовая котельная , в которой расположен следующее газовое оборудование -  котел ИШМА-80, котел  КЧМ-3ДГ , электронасос к20/30.

- 4. Офис врача общей практики с.Панино –газовая котельная к котлами Протерм (Гризли)и эл.насосом.

5.Перспектива развития

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Панинский сельсовет

Перспектива развития объектов теплоснабжения на территории Панинского сельский совет Добровского муниципального района определена сроков на 15 лет.

В ближайшие годы-  2024 планируется замена устаревших чугунных газовых котлов КЧМ-3ДГ в следующих объектах :

- Дом культуры  в с.Панино – замена 2 котла КЧМ на котлы в более высоким КПД.

Также в перспективе в 2024-2025г. планируется замена насосного оборудования в газовых котельных, в том числе в школе, детсаде и Доме культуры установить энергосберегающие насосы мощностью 1квт, вместо насосов к20/30 мощность которых в настоящее время составляет 4квт каждый. Срок окупаемости от установки этих энергосберегающих насосов составит – 0, 6 года.

Также в 2023г. планируется замена газовых счетчиков  в котельных детсада и Дома культуры, на современные ротационные, отвечающие требованиях Липецкрегионгаза.

| год | Наименование объекта | Ед.изм. | Ориентировочная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий здания МБОУ СОШ с.Панино, расположенного по адресу: Липецкая область, Добровский район, с.Паниноул.Школьная д.89. | Котел наружного размещения КВСНа-0,126 с 2-мя котлами Хопер-63.2 | 3773,39 |
| 2025 | Замена теплотрассы на теплотрассу из пенополиуретана | 40 | 250 |

| Расчет экономического эффекта по мероприяютию "Модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий котельной, отапливающей здание е МБОУ СОШ с.Панино Добровского муниципального района" |
| --- |
|  | Показатель | Размерность | Существующий варинат | Вариант с блоком котлов наружного раземещения |
| 1 | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,172 | 0,166 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 165 | 165 |
| 3 | УРУТ (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 190,5 | 155,5 |
| 4 | Потребление природного газа | тыс.куб.м/год. | 26,8 | 21,9 |
| 5 | Потребление электроэнергии | кВт*ч/год | 24120 | 21708 |
| 6 | Затраты на ФОТ | тыс. руб./год | 370 | 0 |
| 7 | Затраты на содержание (ремонты, тех. обсл и пр) | тыс. руб./год | 37 | 100 |
| 8 | Капитальные затраты | тыс. руб. |  | 3773,39 |
| 9 | Экономия газа | тыс.куб.м/год. |  | 4,9 |
|  |  | тыс. руб/год |  | 38,1 |
| 10 | Экономия электороэнергии | тыс. кВт*ч/год |  | 2,4 |
|  |  | тыс. руб/год. |  | 21,2 |
| 11 | Итого энергетическая эффективность | т у.т./год |  | 6,06 |
|  |  | тыс. руб./год |  | 59,2 |
| 12 | Итого экономическая эффективность | тыс. руб./год |  | 366,2 |
| 13 | Окупаемость | лет |  | 8,2 |
|  | Цена электроэнергии, принятая в расчетах, руб./кВт | 8,78 |
|  | Цена газа, принятая в расчетах, руб/куб.м |  | 7,74 |