С Х Е М А

теплоснабжения сельского поселения

Преображеновский        сельсовет

Добровского муниципального района

Липецкой области

2023г.

| Наименование | Схема теплоснабжения сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», |
| Заказчик - координатор | Администрация муниципального образования – администрация сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района |
| Основные цели | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. |
| Сроки и этапы реализации | 2017 - 2032годы. |
| Финансовые ресурсы | Общий объем финансирования мероприятий составляет 60 тыс. руб., в том числе: - 2023г. -60 тыс. руб. - финансирование мероприятий с местного бюджета - Источники финансирования: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей Повышение качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения. Снижение уровня износа объектов теплоснабжения. Улучшение экологической ситуации. |
| Контроль исполнения | Оперативный контроль осуществляется администрацией Добровского муниципального района |

1.Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения Преображеновский        сельсовет - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Преображеновский       сельсовет до 2032 года являются Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», регулирующие всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленные на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Преображеновский  сельский совет Добровского муниципального района находится в северо-восточной  части Добровского района. На территории сельского поселения находятся 230 хозяйства, с населением 299 чел, школа, Бассейн, Дом культуры, детсад, спорткорпус, офис врача общей практики,  магазины. В с.Преображеновка расположены отдельно стоящие газовые котельные средней школы, детсада, спорткорпуса и бассейна характеристики которых приведены ниже. Единой теплоснабжающей организацией на территории района определено чаплыгинское предприятие АО «Раненбург-теплосервис». Котельных подающих тепло в объекты соцкультбыта на территории сельского поселения нет. Бесхозяйных тепловых сетей на территории сельского поселения Преображеновкий  сельсовет нет.

4.Общая характеристика

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Преображеновский  сельсовет.

а территории Преображеновского  сельского поселения Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности :

- Средняя школа – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование -  три газовых котла ИШМА-100 мощностью 100квт каждый  , два электронасоса к20/30 электрич.мощность каждого насоса 4квт.

- Бассейн – газовая котельная ТКУ-0.2, в которой расположено следующее газовое оборудование -  два  газовый котел Протерм-120 , три электронасоса .

- Спорткорпус – газовая котельная ТКУ-0.2, в которой расположено следующее газовое оборудование -  два  газовый котел Протерм-100 , три электронасоса .

- Детсад – газовая котельная с котлами Витогаз-2шт., каждый мощностью по 96квт.

- Дом культуры в котельной которого установлен котел Протерм -40 (Медведь) мощностью 38,5квт.

- Офис врача общей практики –на каждом этаже которого установлено по 2-х контурному настенному газовому котлу Селтик мощностью 18,6квт каждый.

5.Перспектива развития

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Преображеновский  сельсовет

Перспектива развития объектов теплоснабжения на территории Преображеновского  сельского поселения Добровского муниципального района определена сроков на 15 лет.

В ближайшие годы-  2022-2023г.  планируется замена устаревших котлов  в следующих объектах :

- Школа  – 3 котла ИШМА на котлы с более высоким КПД (Протерм и т.д.).

Также в перспективе в 2023г.. планируется замена насосного оборудования в газовых котельных школы, установить энергосберегающие насосы мощностью 1квт, вместо насосов к20/30 мощность которых в настоящее время составляет 4квт каждый. Срок окупаемости от установки этих энергосберегающих насосов составит – 0, 6 года.

В

| год | Наименование объекта | Ед.изм. | Ориентировочная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | Замена насоса в котельной школы с.Преображеновка | 1насос | 60 |