С Х Е М А

теплоснабжения сельского поселения

Замартыновский     сельсовет

Добровского муниципального района

Липецкой области

2023г.

| Наименование | Схема теплоснабжения сельского поселения Замартыновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», |
| Заказчик - координатор | Администрация муниципального образования – администрация сельского поселения Замартыновский сельсовет Добровского муниципального района |
| Основные цели | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. |
| Сроки и этапы реализации | 2017 - 2032годы. |
| Финансовые ресурсы | Общий объем финансирования мероприятий составляет 750 тыс. руб., в том числе: 2023г. -50 тыс. руб. - финансирование мероприятий с местного бюджета 2024г. -700тыс.руб. из местного бюджета - Источники финансирования: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей Повышение качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения. Снижение уровня износа объектов теплоснабжения. Улучшение экологической ситуации. |
| Контроль исполнения | Оперативный контроль осуществляется администрацией Добровского муниципального района |

1.Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения Замартыновский    сельсовет - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Замартыновский     сельсовет до 2032 года являются Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», регулирующие всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленные на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Замартыновский сельский совет Добровского муниципального района находится в северо-западной части Добровского района. На территории сельского поселения находятся 509 хозяйства, с населением 1180 чел, школа, детсад, Дом культуры, 1 медпункт, 3 магазина. В с.Замартынье расположены отдельно стоящие газовые котельные средней школы, детсада и Дома культуры характеристики которых приведены ниже. . Единой теплоснабжающей организацией на территории района определено чаплыгинское предприятие АО «Раненбург-теплосервис». Котельных подающих тепло в объекты соцкультбыта на территории сельского поселения нет. Бесхозяйных тепловых сетей на территории сельского поселения Замартыновский   сельсовет нет.

4.Общая характеристика

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Замартыновский сельсовет.

На территории Замартыновского сельского поселения Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности :

- Средняя школа – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование -  два газовых котла ИШМА-80 мощностью 80квт каждый  , один газовый котел КЧМ-3ДГ  девяти секционных мощностью 54квт , электронасос ТОР S 50/10 мощностью 0.9квт

- Детский сад – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование -  один  газовый котел ИШМА-80 , - 2шт.  , электронасос ТОР S 50/10 мощностью 0.9квт

- Дом культуры  – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование один  газовый котел ИШМА-80 , один газовый котел КЧМ-3ДГ , электронасос .

- Медпункт –газовая котельная с котлом Протерм.

5.Перспектива развития

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Замартыновский сельсовет

Перспектива развития объектов теплоснабжения на территории Замартыновского сельского поселения Добровского муниципального района определена сроков на 15 лет.

В перспективе в 2023г. планируется замена насосного оборудования в газовых котельных, в том числе в  Доме культуры установить энергосберегающие насосы мощностью 1квт, вместо насосов к20/30 мощность которых в настоящее время составляет 4квт каждый. Срок окупаемости от установки этих энергосберегающих насосов составит – 0, 6 года.

В 2024г. планируется замена теплотрассы от котельной до  школы на теплотрассу из труб с изоляцией из пенополиуретана.

| год | Наименование объекта | Ед.изм. | Ориентировочная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | Замена насосного обрудования в котельной Дома культуры | 1насос | 50 |
| 2024г. | Замена теплотрассы в школе с.Замартынье | 70м | 700.0 |